## Slide 1: 实验手册_队长版

## Slide 2: 器材携带
仪器
  （温湿度计+配套百叶盒）×4
  测温枪×4
  （风速风向计+配套三脚架）×4
  黑球温度计×4
  太阳辐射计×1
主体工具
  手推车×4
  温湿度计支撑杆×4
  黑球温度计支撑杆1×4
  太阳辐射计支撑杆×1
  辅助器材
    电脑（充电线）
    手机（充电宝）
    电池
    mini数据线和太阳辐射计专用数据线
    尼龙卡扣
    剪刀
    螺丝刀（一字&十字）
    泡沫或棉花
    背心
    编织袋
    卷尺

## Slide 3: 现场器材安装
将每个手推车绑上相应支撑杆
将太阳辐射计和黑球温度计用棉花包裹，绑在支撑杆上
将温湿度计绑在百叶盒，再将百叶盒绑在支撑杆上
搭好风速风向计+配套三脚架
测温枪（用小塑料袋装）

## Slide 4: 仪器数据下载
  每轮测完只需及时下载测温枪数据
    连接数据线，打开FlukeView Forms Basic，导出

## Slide 5: 仪器初始设置
注意：已记录数据的间隔，间隔时间设置，时间设置，是否正在记录，存储量，电量
测温枪
  不需要初始设置（因为是手动记录）
温湿度计（每天做一次设置）
风速风向计

## Slide 6: 仪器初始设置
黑球温度计
太阳辐射计
先点MODE，再点SET，可调至太阳辐射测量模式